Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений!

информируем Вас о требованиях пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера установленные в целях обеспечения пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности являются обязательными для исполнения - гражданами РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции, собственники в квартирах (комнатах), в жилых домах любой из форм собственности и ведомственной принадлежности, иные граждане.

Нарушение пожарной безопасности влечет административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к местам общего пользования

- В местах общего пользования (этажные площадки, лестничные площадки, лестницы, тамбуры) запрещено курение, а так же проведение огневых работ.

- Входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю не должны быть загроможденными.

- Размещение на путях эвакуации (лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбуры) бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов не допускается.

Требования к жилым помещениям

- В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных квартир и комнат, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования.

- Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий.

- Не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

- При производстве работ с использованием горючего газа (ремонтные работы на инженерных коммуникациях, устройство натяжных потолков), газовые баллоны  должны располагаться вне зданий (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор из негорючих материалов у глухого простенка стены) на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Требования к придомовой территории

Hа территории МКД запрещается:

- проводить мойку и ремонт автомашин и иных транспортных средств, слив бензина и масел;

- устраивать свалки горючих отходов;

- разведение костров (в лесной зоне и на территории МКД), сжигание отходов и тары;

- установка контейнеров и загрузка в них отходов вне контейнерных площадок;

- хранение тары с ЛВЖ и ГЖ, а также баллонов со сжатыми и сжиженными газами.

- парковать автомобили на пешеходных переходах, местных проездах дворов, радиусах поворотов, чтобы не создавать препятствия для проезда пожарных машин, карет скорой помощи, автомобилей аварийных служб.

Практические советы о том, как не допустить возникновения пожара в жилых помещениях:

- Содержите в исправном техническом состоянии электрические выключатели, розетки и вилки. Эксплуатация неисправных электроприборов, электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена.

- Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные и газовые приборы.

- Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи горючих предметов.

- Не подключайте самостоятельно дополнительные бытовые электроприборы, которые превысят допустимую номинальную мощность потребляемой энергии (эксплуатация электроприборов с превышением допустимой мощности может привести к перегрузке и возникновению пожара).

- При эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников используйте несгораемые подставки.

- Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители («жучки»).

- Не оставляйте одних детей в квартире, не поручайте им надзор за включенной плитой, электроприборами и обогревательными приборами, прячьте спички в недоступные для них места.

- Перед уходом убедитесь, что обесточены все  электроприборы (зарядные устройства сотовых телефонов, электроутюги, электроплитки, электрочайники и т.д.). Проверьте, погашены ли окурки, если есть курящие. Закройте окна и форточки, чтобы ветром окурки не разлетелись или не были занесены с вышестоящих этажей.

- МЧС России рекомендует устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели (далее АДПИ) в своих жилых помещениях. АДПИ – это компактный прибор, работающий автономно от батарейки и подающий громкий звуковой сигнал при появлении дыма в помещении (стоимость от 300 рублей). Приобрести и установить АДПИ можно самостоятельно или воспользоваться услугами управляющей организации по установке АДПИ, связавшись с диспетчерской службой.

В случае обнаружения пожара, задымления необходимо:

- Позвонить в пожарную охрану по телефонам – 101, 112.                                                                        (Назвать адрес объекта, место возникновения происшествия и свою фамилию)

- Сообщить о происшествии в диспетчерскую управляющей организации по телефону    ____________.

- В случае угрозы жизни людей – принять меры для их спасения.

Управляющая организация убедительно просит Вас соблюдать требования правил пожарной безопасности.